## Slide 1
P4 통합 ITS 플랫폼
시스템 설계 문서
사용자 요구사항 · 요구사항 분석 · 유스케이스 · SRS · 아키텍처 · 데이터베이스 · 컴포넌트
2026-10-02 · 기준: optimize_virtual 브랜치 (커밋 1d1a16a)

## Slide 2
2
한눈에 보기
부산 지역 차량의 위치·경로·카메라 위험 탐지·운행 영상을 한 화면에서 관제하고, 가상 배차를 시뮬레이션한다.
6
서브시스템
Node · Routing · Relay · Vision · 웹 · Android
16
유스케이스
관제 · 단말 · 영상 · 가상 배차
32
시스템 요구사항
기능 23 · 비기능 9
25
DB 테이블
실제 운행 15 · 가상 배차 10
설계 원칙
1
경계에서 통합
서비스는 런타임을 분리하고 HTTP·WebRTC로만 연결한다.
2
영상은 Node 우회
실시간 영상·추론은 업무 백엔드와 DB COMMIT을 거치지 않는다.
3
단일 소유자
영속 데이터는 Node, 계산·일시 상태는 Routing이 소유한다.

## Slide 3
3
1
사용자 요구사항
이해관계자 5그룹, 요구사항 14개 (전체 목록은 부록 A)
관리자
ADMIN
계정·차량 등록/삭제, 권한 통제
관제 운영자
OPERATOR
운행 생성, 실시간 관제, 가상 배차
조회자
VIEWER
지도·영상·이력 읽기 전용
차량 단말
Android
영상·GPS/IMU 송출, 운행 시작/종료
부산 BIMS
외부
실시간·재생 버스 위치 제공
사용자가 원하는 것
한 지도에서 모든 차량
BIMS 버스·자체 트럭·가상 차량 위치, 계획 경로 vs 실제 궤적 (UR-02, 03)
화물차 제약 경로
높이·중량·너비·회전 제한을 반영한 최적 경로 (UR-04)
카메라 위험 탐지
실시간 영상 + YOLO 박스·분할·거리, 클래스별 표시 (UR-05, 06)
녹화와 동기화 재생
영상·탐지·GPS를 같은 시간축으로 재생 (UR-07)
GPS 단절 대응
지연 표시, 선택적 기록 경로 보정, 소스 전환 (UR-08, 09)
가상 배차·도로 통제
경로 미리보기, 배차 요청, 정체/차단 구역, 경유지 (UR-10~12)

## Slide 4
4
2
요구사항 분석
요구를 7개 기능 영역으로 묶고, 영역마다 소유 서비스를 하나로 정한다.
인증·권한
Node/Express
필수
차량·운행·경로 관리
Node + PostGIS
필수
위치 추적·경로 탐색
Routing/Tracking
필수
실시간 영상·AI 탐지
Relay + Vision
필수
녹화·재생
Relay + MinIO + Node
필수
가상 배차·도로 통제
Node + Routing
높음
배포·운영
Compose + Nginx
필수
비기능 요구 도출
지연: 영상은 WebRTC, 추론은 DB COMMIT을 기다리지 않음
동기화: 도착 순서가 아닌 원본 타임스탬프·PTS·QR 앵커
격리: 가상 차량은 실제 위치·영상·녹화와 분리
보안: 외부 노출은 TLS 39001–39003, TURN 39004–39007
제약과 범위 제외
부산 OSM 도로망 한정, 차량 프로필은 시연용
Live View는 Android 스트림 1개만 처리
SUMO, Tauri, Kafka/Redis, 실제 차량 재배정 제외
GPU 추론·단말 스트리밍은 실제 장비에서만 검증

## Slide 5
5
3
유스케이스
액터 5개, 유스케이스 16개. 운영자는 조회자의, 관리자는 운영자의 권한을 상속한다.
관리자
ADMIN
운영자
OPERATOR
조회자
VIEWER
Android 단말
단말
부산 BIMS
외부
관제 기본
UC-01 로그인·내 정보
UC-02 차량 등록·삭제
UC-03 차량 정보 수정
UC-04 실시간 Fleet View
UC-05 텔레메트리 소스 전환
운행·단말
UC-06 운행 생성
UC-07 경로·궤적 표시, 취소
UC-08 단말 운행 시작·종료
UC-09 영상·GPS/IMU 송출
영상·녹화
UC-10 Live View 탐지·표시 설정
UC-11 녹화 동기화 재생
UC-12 녹화 영상 삭제
가상 배차
UC-13 시나리오·가상 차량 생성
UC-14 경로 미리보기→배차→수락
UC-15 정체/차단 구역과 재경로
UC-16 경유지·자동 추종·일시정지
단말·BIMS는 UC-08·09 및 UC-04·05의 데이터를 공급한다. 전체 표는 부록 B.

## Slide 6
6
3
시나리오: 영상·텔레메트리 송출 (UC-09)
사전조건: 단말에 IN_PROGRESS 운행이 있음
1
SDP offer
단말 → Nginx 39002
/offer/android
2
세션 검증
Relay → Node
recordings/validate
3
영상 분기
H.264 → Vision 추론
60초 세그먼트 → MinIO
4
메타 등록
Relay → Node
recordings/segments
5
텔레메트리
GPS → Node (DB 저장)
GPS/IMU → Vision
핵심 규칙
식별은 서버 기준: 페이로드의 trip/vehicle이 검증된 세션과 다르면 텔레메트리를 거부한다.
GPS fix만 저장(REPLAY→RECORDED_GPS, LIVE→DEVICE_GPS), IMU·화면 표시 위치는 저장하지 않는다.
Vision은 QR 앵커 + RTP PTS로 프레임의 원본 시각을 계산해 같은 세션의 GPS/IMU만 매칭한다.

## Slide 7
7
3
시나리오: 가상 배차와 도로 통제 (UC-14, UC-15)
가상 차량은 실제 영상·녹화·운행과 분리된 시뮬레이션이다.
UC-14 가상 배차
1
차량·출발지·도착지·경유지 선택 → 경로 미리보기
2
Node가 Routing에 스냅·A* 요청, route draft 저장
3
배차 요청 → PENDING dispatch request 생성
4
수동 수락 또는 자동 수락 타이머 → trip·route v1·state 생성, 즉시 주행
예외: 거절·만료 시 REJECTED/EXPIRED, 차량 미예약.
수락은 경쟁 상황에서도 멱등 키로 정확히 한 번.
UC-15 도로 통제
1
HEAVY_PENALTY(정체, 가중치 1 초과 100 이하) 또는 BLOCKED(차단) 구역 그리기
2
영향 간선 미리보기 → 확정 시 restriction_revision 증가
3
자동 추종 ON: 남은 경로 재계산 후 적용
4
자동 추종 OFF: 정체는 무시, 차단 직전 BLOCKED_AWAITING_OPERATOR
예외: 차단 구역이 가상 차량이 있는 도로를 덮으면
전체 요청을 409 ROAD_OCCUPIED로 거부.

## Slide 8
8
4
시스템 요구사항 명세: 기능
기능 요구 23개를 영역별로 요약 (전체 SR-F 표는 부록 C)
영역 | 요구사항 ID | 핵심 내용
인증·권한 | SR-F-01~03 | Argon2id 검증, RS256 JWT, ADMIN/OPERATOR/VIEWER 인가, bootstrap으로 서비스 주소 제공
차량·운행 | SR-F-04, 08, 09, 11 | 차량 출처·제원·카메라, PostGIS 도착지, DUAL/REPLAY_ONLY, 경로 버전, 단말 start/complete
추적·경로 | SR-F-05~07, 10 | 3초 Fleet 갱신, 15초 GPS 지연 표시, 무중단 소스 전환, 제약 기반 시간 비용 A*
영상·탐지 | SR-F-12~15 | offer 전 세션 검증, GPS 멱등 저장, YOLO 분할 + ByteTrack + UniDepth, 클래스별 표시
녹화·재생 | SR-F-16~18 | 60초 세그먼트 + 90kHz PTS, 300초 presigned URL, 탐지·GPS를 PTS에 맞춰 재생
가상 배차 | SR-F-19~23 | 정확히 한 번 수락, 점유 도로 차단 거부, 차량별 자동 추종, 서버 측 시뮬레이션·체크포인트, 감사 이벤트

## Slide 9
9
4
시스템 요구사항 명세: 비기능 · 인터페이스
수치는 코드 기본값이며 환경 변수로 조정할 수 있다.
분류 | 요구사항
성능 | 추론 큐 1(오래된 프레임 폐기), 프레임당 탐지 최대 100, 입력 최대 640px
신뢰성 | Node 큐 512, Vision 큐 64, 초과 시 오래된 IMU부터 폐기, 가상 이벤트 버전 검사
보안 | TLS 39001–39003만 노출, /internal/* 서비스 토큰, MinIO 서비스별 정책
유지보수 | 스키마 변경은 Prisma 마이그레이션과 ERD 문서를 함께 갱신
이식성·관찰성 | Docker Compose 일괄 기동, 서비스별 health, /docs OpenAPI
인터페이스 | 프로토콜
관제 웹 ↔ Node | HTTPS REST + JWT
Android → Relay | WebRTC (H.264, DataChannel), TURN
Android ↔ Node | HTTPS /api/v1/device/*
브라우저 ↔ Vision | iframe, WebSocket, postMessage
Routing → BIMS | HTTP 폴링
웹 → 지도 타일 | Nginx 프록시 /osm/, /basemap/

## Slide 10
10
5
시스템 아키텍처
외부에는 Nginx와 TURN만 열리고, 실시간 영상은 Node를 거치지 않는다.
관제 웹 브라우저
Leaflet · Live View
Android 단말
카메라 · GPS/IMU
Coturn
TURN 39004–39007
Nginx
TLS 종단
39001 관제 웹·API
39002 영상·단말
39003 녹화 재생
Node/Express
인증·운행·가상 배차
Routing/Tracking
A* · BIMS 추적
Vision (FastAPI)
YOLO · 깊이 · Live View
Media Relay (Go)
WebRTC · 녹화 분할
PostgreSQL
PostGIS · 25 테이블
부산 BIMS
외부 버스 위치
MinIO
녹화 세그먼트
WebRTC 미디어
녹화 재생 (presigned URL)
강조: 영속 업무 데이터의 단일 소유자 · 점선: 외부 시스템

## Slide 11
11
5
주요 데이터 흐름
Relay와 Vision은 내부 API로 Node에 기록을 맡기고, 브라우저는 MinIO에서 영상을 직접 받는다.
# | 출발 → 도착 | 경로 | 내용
1 | 브라우저 → Node | HTTPS 39001 /api/v1/* | 로그인, 차량·운행·가상 배차 API
2 | Node → Routing | /internal/vehicles, /internal/routing/* | 차량 스냅샷, 스냅·A*·통제 간선
3 | Routing → BIMS | HTTP 폴링 | 버스 실시간 위치
4 | Android → Relay | 39002 /offer/android, WebRTC | H.264, telemetry-events, qr-events
5 | Relay → Node | /internal/recordings/*, /internal/telemetry/* | 세션 검증, 세그먼트 등록, GPS 저장
6 | Relay → MinIO | S3 API | 60초 녹화 세그먼트
7 | Relay → Vision | WebRTC 트랙, /internal/telemetry | 추론 프레임, GPS/IMU
8 | Vision → Node | /internal/recordings/detections | 녹화 중 탐지 샘플
9 | Routing → Relay | /internal/telemetry/vehicles | 단말 현재 위치(BIMS와 병합)
10 | 브라우저 ↔ Vision | 39002 iframe, /ws/playback | Live View 오버레이, 재생 탐지
11 | 브라우저 → MinIO | 39003 presigned GET | 녹화 영상 재생
12 | Android → Node | 39002 /api/v1/device/* | 배정 운행 조회·시작·종료

## Slide 12
12
6
도메인 설계
차량 출처, 경로 출처, 위치 출처는 서로 다른 개념이며 각각 별도 컬럼으로 구분한다.
개념 | 컬럼 | 허용 값
차량 출처 | vehicle.vehicle_source | CUSTOM, BIMS, VIRTUAL
경로 출처 / 유형 | route.route_source / route_type | BIMS_LINE, OPTIMAL_PATH / INITIAL, RECALCULATED
위치 출처 | vehicle_position.telemetry_source | BIMS_LIVE, BIMS_REPLAY, DEVICE_GPS, RECORDED_GPS
운행 상태 / 모드 | trip.trip_status / route_mode | READY, IN_PROGRESS, PAUSED, COMPLETED, CANCELLED / DUAL, REPLAY_ONLY
위험 등급 | detection_event.risk_level | NORMAL, CAUTION, DANGER
공간 데이터
geography(…, 4326) 컬럼은 TypedSQL로만 읽고 쓴다.
멱등 저장
단말 GPS는 recording_session_id + source_timestamp_ns로 중복 제거
영상 시간축
90kHz PTS + 릴레이 epoch·sequence, 탐지 샘플도 같은 축
상태값
Prisma enum 대신 VARCHAR + DB CHECK 제약

## Slide 13
13
6
ERD: 실제 운행 도메인 (15 테이블)
trip이 중심이며, 회색 점선 테이블은 스키마에만 있고 현재 코드에서 쓰지 않는다.
platform_account
계정·역할
vehicle
CUSTOM·BIMS·VIRTUAL
replay_preview
단말 재생 데이터셋
driver
trip
운행 (중심)
영상
trip_video
trip_video_detection_sample
경로·위치
route
버전, geography LineString
vehicle_position
GiST(location)
이탈·알림 (미사용)
route_deviation
alert
transport_goal
탐지 이벤트 (미사용)
object_class
event_image
detection_event
모든 선은 1:N (trip 쪽이 1). 실시간 탐지 결과는 현재 trip_video_detection_sample에만 저장된다.

## Slide 14
14
6
ERD: 가상 배차 도메인 (10 테이블)
배차는 왼쪽에서 오른쪽으로 진행되며, 실제 도메인과는 vehicle 테이블만 공유한다.
virtual_scenario
통제 revision, 자동 수락 초
virtual_route_draft
미리보기 경로
dispatch_request
PENDING→ACCEPTED
virtual_trip
주행 단위
virtual_route
버전별 간선 여정
road_restriction
BLOCKED / HEAVY_PENALTY
operator_event
감사 로그
trip_waypoint
PENDING→REACHED
virtual_vehicle_state
현재 간선·offset·체크포인트
vehicle
VIRTUAL
vehicle_settings
차량별 자동 추종
배차 흐름
virtual_ 접두어 일부 생략. vehicle은 draft·request·trip에서도 참조된다.

## Slide 15
15
7
컴포넌트: Node/Express 관제 백엔드
TypeScript · Express · Prisma 7(TypedSQL) · Zod. 계층: router → controller → service → repository
모듈 | 책임 | 주요 인터페이스
auth | 로그인, JWT(RS256) 발급·검증, Argon2id | POST /api/v1/auth/login, GET /auth/me
bootstrap | 로그인 사용자에게 서비스 주소 제공 | GET /api/v1/bootstrap
vehicle | 차량 CRUD | /api/v1/vehicles
trip | 운행 생성·취소·표시, 재생 미리보기, 도로 매칭 | /api/v1/trips/*, /api/v1/device/*
tracking | Routing 스냅샷 프록시, 텔레메트리 모드, 운행 경로 | /api/v1/tracking/*
telemetry | 단말 GPS 저장(내부) | /internal/telemetry/gps, /validate
recording | 녹화 세션 검증, 세그먼트·탐지 샘플 등록, 재생 URL | /internal/recordings/*, /api/v1/trips/:id/videos
virtual | 시나리오·배차·통제·명령, 250ms 시뮬레이션 워커 | /api/v1/virtual/* (24개)
demo | 인증 없는 읽기 전용 데모 | /api/v1/demo/*

## Slide 16
16
7
컴포넌트: 그 밖의 서브시스템
서브시스템 간 공유 코드나 메시지 버스는 없다.
Routing/Tracking
Python · FastAPI :8000
graph_backend: OSM 그래프, 트럭 프로필, 시간 비용 A*
bims_client · hybrid_bus: BIMS 폴링, 기록 보간
road_match · restriction_brush: 도로 매칭, 통제 간선
데이터: PBF 노드 482,310 · 제한 6,723 · 회전 890
Media Relay
Go · Pion :39012
signaling: /offer/android, Node 세션 검증
broadcaster: 트랙 분배, 세션 identity 고정
recording: H.264 세그먼트, MinIO 업로드
telemetry: DataChannel 검증, Node·Vision 싱크
Vision
Python · FastAPI :39011 · GPU
yolo: 탐지·분할·ByteTrack
depth · monocular: UniDepth 거리 추정
source_timeline: QR 앵커·PTS로 원본 시각
playback: /ws/playback 재생 스트림
관제 웹
Vanilla JS · Leaflet · /operator/
NORMAL / VIRTUAL_DISPATCH 워크스페이스
fleet-view · live-map: 3초 폴링, 마커 보간
replay-timeline: 녹화 재생
virtual-dispatch · road-brush: 가상 배차
Android
Kotlin
WebRtcPublisher: H.264 송출
DeviceTripClient: 운행 조회·시작·종료
telemetry: 실제 센서 또는 CSV 재생
QrSourceClock: 원본 시계 앵커
인프라
Docker Compose
p4-db: PostGIS 17-3.5
p4-node-migrate: 기동 시 마이그레이션
p4-minio(+bootstrap): 버킷·정책
p4-nginx · p4-coturn: TLS, TURN

## Slide 17
17
확인이 필요한 사항
문서 작성 중 코드와 기존 설계 문서가 다르거나 결정이 필요한 부분
1
단말 API에 인증이 없다
/api/v1/device/*(운행 조회·시작·종료, 재생 미리보기 업로드)에 authenticate 미들웨어가 없다. 단말 토큰 인증을 보안 요구사항으로 추가할지 결정이 필요하다.
2
스키마만 있는 테이블 6개
object_class, detection_event, event_image, route_deviation, alert, transport_goal은 어떤 Node 모듈도 쓰지 않는다. 경로 이탈·알림 기능을 구현할지, 정리할지 정해야 한다.
3
시뮬레이션 위치가 계획과 다르다
VIRTUAL_DISPATCH_OVERVIEW는 Python이 이동을 담당한다고 쓰지만, 실제로는 Node의 250ms 워커(virtual-simulation.worker.ts)가 수행한다. 계획 문서 갱신이 필요하다.

## Slide 18
부록
A 사용자 요구사항 · B 유스케이스 · C 기능 요구사항 · D 테이블 명세 · E 배포 구성

## Slide 19
19
A
사용자 요구사항 전체 목록
ID | 요구사항 | 요청자
UR-01 | 로그인 후 역할에 맞는 기능만 사용할 수 있어야 한다. | 관리자
UR-02 | BIMS 버스, 자체 트럭, 가상 차량의 현재 위치를 하나의 지도에서 보고 싶다. | 운영자
UR-03 | 차량별 계획 경로와 실제 이동 궤적을 비교하고 싶다. | 운영자
UR-04 | 대형 화물차의 높이·중량·너비·회전 제한을 반영한 최적 경로를 받고 싶다. | 운영자
UR-05 | 실시간 영상과 YOLO 탐지 결과(박스·분할·거리)를 보고 싶다. | 운영자
UR-06 | 클래스별로 박스/분할 표시 방식을 선택하고 싶다. | 운영자
UR-07 | 운행 영상을 녹화하고 탐지 결과·GPS와 동기화해 재생하고 싶다. | 운영자, 조회자
UR-08 | GPS가 끊기면 지연 상태를 알거나, 원하면 기록 경로로 보정하고 싶다. | 운영자
UR-09 | 데이터 소스를 BIMS 실시간과 재생 데이터 사이에서 재시작 없이 전환하고 싶다. | 운영자
UR-10 | 가상 차량의 경로를 미리 보고 모의 운전자에게 배차를 요청하고 싶다. | 운영자
UR-11 | 정체 또는 차단 구역을 그리고 차량이 자동 우회하는지 보고 싶다. | 운영자
UR-12 | 운행 중인 가상 차량에 경유지를 추가·변경하고 싶다. | 운영자
UR-13 | 단말이 배정 운행을 받아 시작·종료하고 영상과 센서를 송출할 수 있어야 한다. | 운전자
UR-14 | 서버는 HTTPS로 노출되고 Docker Compose 한 번으로 기동되어야 한다. | 관리자

## Slide 20
20
B
유스케이스 전체 목록
ID | 유스케이스 | 주 액터 | 최소 역할 | UR
UC-01 | 로그인하고 내 정보 조회 | 모든 사용자 | VIEWER | 01
UC-02 | 차량 등록·삭제 | 관리자 | ADMIN | 02
UC-03 | 차량 정보 수정 | 운영자 | OPERATOR | 02
UC-04 | 실시간 차량 지도(Fleet View) 조회 | 조회자 | VIEWER | 02, 08
UC-05 | 텔레메트리 소스 전환, 기록 보정 | 운영자 | OPERATOR | 08, 09
UC-06 | 운행 생성(DUAL/REPLAY_ONLY) | 운영자 | OPERATOR | 03, 04
UC-07 | 운행 경로·궤적 표시 및 취소 | 운영자 | OPERATOR | 03
UC-08 | 단말에서 배정 운행 조회·시작·종료 | Android 단말 | 단말 | 13
UC-09 | 영상·GPS/IMU 송출(WebRTC) | Android 단말 | 단말 | 05, 13
UC-10 | Live View 실시간 탐지·클래스별 표시 | 운영자 | VIEWER | 05, 06
UC-11 | 녹화 영상 목록 조회·동기화 재생 | 조회자 | VIEWER | 07
UC-12 | 녹화 영상 삭제 | 운영자 | OPERATOR | 07
UC-13 | 가상 시나리오·가상 차량 생성 | 운영자 | OPERATOR | 10
UC-14 | 가상 경로 미리보기 → 배차 요청 → 수락/거절 | 운영자 | OPERATOR | 10
UC-15 | 도로 통제 구역 설정과 재경로 | 운영자 | OPERATOR | 11
UC-16 | 경유지·목적지 변경, 자동 추종, 일시정지/재개 | 운영자 | OPERATOR | 12

## Slide 21
21
C
기능 요구사항 전체 목록 (1/2)
ID | 요구사항 | 출처 UC
SR-F-01 | 로그인 ID·비밀번호(Argon2id)로 인증하고 RS256 JWT를 발급한다. | UC-01
SR-F-02 | 모든 관제 API는 ADMIN/OPERATOR/VIEWER 역할로 인가한다. | UC-01~16
SR-F-03 | /api/v1/bootstrap은 Live View URL 등 서비스 주소를 반환한다. | UC-01, 10
SR-F-04 | 차량은 출처, 상태, 제원, 카메라 파라미터를 가진다. | UC-02, 03
SR-F-05 | Fleet View는 BIMS와 단말 GPS를 합친 스냅샷을 3초마다 갱신한다. | UC-04
SR-F-06 | GPS가 15초보다 오래되면 'GPS 지연'을 표시하고, 기록 보정은 운영자가 켤 때만 한다. | UC-04, 05
SR-F-07 | 텔레메트리 소스는 재시작 없이 전환되고 data/routing_state/에 영속된다. | UC-05
SR-F-08 | 도착지는 geography(Point,4326), 경로 모드는 DUAL 또는 REPLAY_ONLY다. | UC-06
SR-F-09 | 경로는 버전(INITIAL/RECALCULATED)을 가지며 운행당 현재 경로는 하나다. | UC-06, 07
SR-F-10 | A*는 차량 제원, hgv/access, 공공·수동 제한, 회전 금지를 반영해 시간 비용을 최소화한다. | UC-06, 14
SR-F-11 | 단말은 /api/v1/device/vehicles/:id/trip으로 운행을 조회하고 start/complete한다. | UC-08
SR-F-12 | 릴레이는 SDP offer 수락 전에 Node에서 trip·vehicle·녹화 세션을 검증한다. | UC-09

## Slide 22
22
C
기능 요구사항 전체 목록 (2/2)
ID | 요구사항 | 출처 UC
SR-F-13 | 단말 GPS는 vehicle_position에 멱등 저장하고 IMU는 저장하지 않는다. | UC-09
SR-F-14 | Vision은 YOLO 분할(yolo26s-seg) + ByteTrack + UniDepth 거리를 프레임과 함께 전달한다. | UC-10
SR-F-15 | 클래스별 박스/분할 표시를 선택하고, 가장 최근 뷰어가 뷰어 슬롯을 차지한다. | UC-10
SR-F-16 | 녹화는 60초 세그먼트로 MinIO에 저장하고 PTS·프레임 범위를 trip_video에 기록한다. | UC-09, 11
SR-F-17 | 재생 URL은 300초 유효한 presigned URL로 발급한다. | UC-11
SR-F-18 | 재생 시 탐지 샘플과 GPS를 영상 PTS에 맞춰 표시한다. | UC-11
SR-F-19 | 가상 배차 수락은 멱등 키로 정확히 한 번 처리되고 즉시 주행을 시작한다. | UC-14
SR-F-20 | 점유 도로를 포함한 BLOCKED 구역은 409로 거부하고, 차단 간선 진입을 금지한다. | UC-15
SR-F-21 | 자동 추종은 차량별로 영속되며 OFF→ON 시 현재 위치에서 즉시 재계산한다. | UC-16
SR-F-22 | 시뮬레이션은 서버에서 진행되고 재시작 시 마지막 체크포인트에서 복구한다. | UC-14~16
SR-F-23 | 배차·통제·명령은 virtual_operator_event에 감사 기록을 남긴다. | UC-13~16

## Slide 23
23
D
테이블 명세: 실제 운행
테이블 | 주요 컬럼 | 핵심 제약·인덱스
platform_account | login_id, password_hash, role, is_active | login_id UNIQUE, role CHECK
vehicle | vehicle_code, vehicle_source, external_id, vehicle_status, 제원, 카메라 | (vehicle_source, external_id) UNIQUE
driver | driver_name, license_number, driver_status | license_number UNIQUE
trip | vehicle_id, driver_id, origin/destination_location, trip_status, route_mode | route_mode CHECK
route | trip_id, route_version, route_type, route_source, route_line | 운행당 현재 경로 1개
vehicle_position | location, speed, heading, telemetry_source, recording_session_id, source_timestamp_ns | (session, source_ts) UNIQUE, GiST
route_deviation | route_id, deviation_distance_m, location, recalculated_route_id | GiST(location)
object_class | model_class_id, class_name, warning_distance_m | —
detection_event | frame_id, class_id, confidence, distance_m, risk_level, bbox | GiST(location)
event_image | detection_event_id, image_url, captured_at | —
alert | alert_type, severity, alert_status, acknowledged_by | 원인은 정확히 하나(CHECK)
transport_goal | goal_code, destination_location, priority, goal_status, target_eta | (status, eta) 인덱스
trip_video | recording_session_id, segment_index, object_key, start/end_pts_90k | object_key UNIQUE
trip_video_detection_sample | relay_epoch, frame_seq, video_pts_90k, detections(jsonb) | 프레임당 1건 UNIQUE
replay_preview | vehicle_id, fingerprint, dataset_name, points(jsonb) | —

## Slide 24
24
D
테이블 명세: 가상 배차
테이블 | 주요 컬럼 | 핵심 제약·인덱스
virtual_scenario | name, state, auto_accept_after_seconds, restriction_revision | 자동 수락 0–86400초
virtual_vehicle_settings | auto_follow_enabled, policy_version | vehicle 1:1
virtual_route_draft | selected_vehicle_id, waypoints, route_geojson, directed_itinerary, expires_at | —
virtual_dispatch_request | draft_id, state, accept_at, idempotency_key, revision | idempotency_key UNIQUE
virtual_trip | dispatch_request_id, state, active_route_id, route/command_version | dispatch_request_id UNIQUE
virtual_route | route_version, directed_itinerary, restriction_revision, reason, is_current | —
virtual_trip_waypoint | sequence, original/snapped_point, snapped_edge_id, status | (trip, status) 인덱스
virtual_vehicle_state | sim_status, current_edge_id, offset_m, speed_factor, last_position | virtual_trip_id UNIQUE
virtual_road_restriction | kind, geometry, affected_directed_edge_ids, penalty_factor | penalty 1 초과 100 이하
virtual_operator_event | scenario_id, virtual_trip_id, actor_id, event_type, payload | —

## Slide 25
25
E
배포 구성
운영 docker-compose.prod.yml, 개발 docker-compose.dev.yml. 영속 데이터는 ./data 아래 서비스별 디렉터리.
서비스 | 내부 포트 | 외부 노출 | 비고
p4-nginx | 39001–39003 | 예 | TLS, 설정 deploy/nginx/nginx.conf
p4-coturn | 39004–39007 | 예 | TURN
p4-node | 3000 | 아니오 | /operator/ 정적 파일, /docs OpenAPI
p4-node-migrate | — | 아니오 | 기동 시 Prisma 마이그레이션
p4-routing | 8000 | 아니오 | 선택 소스는 data/routing_state/에 영속
p4-vision | 39011 | 아니오 | GPU 필요
p4-relay | 39012 | 아니오 | —
p4-db | 5432 | 아니오 | PostGIS 17-3.5
p4-minio / bootstrap | 9000 | 아니오 | 버킷과 서비스별 정책(node, relay) 생성